Приложение 5

к договору № _______от__________

Технические условия №__ от _________ 20____ г.

на подключение объекта к системе централизованного теплоснабжения

МУП «Грайворон теплоэнерго».

(действительны 2 года при условии заключения договора о подключении)

1. Заказчик – ____________________________________.

(наименовании организации, ФИО частного лица)

Основание для выдачи технических условий: письмо, (заявка) №_________ от 20___г.

2. Характеристика системы теплопотребления:

2.1 ________________________________________________________________________________

(адрес подключаемого объекта, назначение, режим работы, прочие сведения)

2.2 Планируемый срок подключения объекта к системе централизованного теплоснабжения: _____________________________________________________________________________________

2.3 Расчётная тепловая нагрузка подключаемого здания, Гкал/ч:

| Системы теплопотребления | Отопление | Вентиляция | ГВС | Общая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая |  |  |  |  |
| Проектируемая |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |
| В т.ч. прирост |  |  |  |  |

3. Источник теплоснабжения

Теплоисточник __________ → магистральная тепловая сеть №___ → магистральная тепловая камера __________ → точка подключения ____________________

4. Параметры теплоносителя

4.1. Расчётные параметры теплоносителя по давлению в точке подключения:

- по давлению – ______ кгс/см2;

- по температуре – ______ оС.

4.2. Расчётный температурный график источника теплоснабжения:

- на отопление _____________ оС;

- на ГВС _____________ оС.

4.3. Параметры давления теплоносителя в точке подключения (параметры могут подвергаться изменению):

- подающего трубопровода – __________ кг/см2 (по манометру);

- обратного трубопровода – ____________ кг/см2 (по манометру).

5. Схема присоединения

5.1. Схема присоединения системы отопления - ________________________

5.2. Горячее водоснабжение - ________________________

6. Условия присоединения

6.1  ________________________________________________________________________

6.2. В обособленном помещении здания ____________________ запроектировать и построить индивидуальный тепловой пункт (ИТП) для нужд отопления. В (ИТП) предусмотреть:

- отключение системы теплопотребления;

- контроль параметров теплоносителя;

-  автоматическое  регулирование тепловой энергии с ограничением максимального расхода теплоносителя на отопление;

-  защиту местных систем от аварийного превышения параметров теплоносителя по давлению и температуре;

- учёт тепловой энергии (п.7);

- ограничение максимального расхода на входе/выходе теплоносителя из тепловой сети.

6.3 До  заключения договора о теплоснабжении по данному объекту необходимо подписать акт разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

6.4. Перед вводом в эксплуатацию объекта выполнить пуско – наладочные работы в системе теплопотребления с привлечением специализированной организации и последующей сдачей МУП «Грайворон теплоэнерго».

7. Учёт тепловой энергии

7.1 Средства измерений, входящие в состав узла учёта, должны быть допущены к применению на территории Российской Федерации и зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений.

7.2 Каждый прибор учёта подлежит поверке с периодичностью, предусмотренной ФГУ «Центр стандартизации, метрологии и сертификации».

7.3 Средства измерений должны быть сертифицированы для работы в едином комплексе.

7.4 Пункт учёта тепловой энергии организовать на вводе теплоносителя в (ИТП) максимально приближенно к границе раздела балансовой принадлежности потребителя и энергоснабжающей организации.

7.5 Теплосчётчик должен иметь интерфейсный выход RS-232  или RS-485, программное обеспечение и устройство для съема информации на компьютер, защиту от несанкционированного доступа посторонних лиц. В непосредственной близости от тепловычислителя установить дополнительный источник питания 220В для подключения компьютера.

7.6 Установленные первичные преобразователи не должны уменьшать располагаемый перепад давлений на вводе в здание. Рекомендуется применение электромагнитных первичных преобразователей расхода

7.7 Узел коммерческого учета тепловой энергии должен быть оснащен системой телеметрии и дистанционного контроля с обязательным предоставлением прав доступа к данным теплоснабжающей организации.

Система телеметрии должна обеспечивать передачу архивов тепловычислителя, а также сигналов о прекращении электропитания приборов, несанкционированном доступе к узлу или попытке фальсификации показаний.

Оплату услуг связи производит потребитель.

7.8 Тип устанавливаемых приборов коммерческого учёта тепловой энергии и место установки согласовать с МУП «Грайворон теплоэнерго» до разработки проекта. Работы по монтажу узла учёта тепловой энергии произвести силами специализированного предприятия, имеющего лицензию на выполнение данного вида работ.

8. Проектные, строительно–монтажные и пуско-наладочные работы выполнить в соответствии с

требованиями СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СП 41.101-95 «Проектирование тепловых пунктов», СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция»,

«Правила учета тепловой энергии и теплоносителя» издания 2004 года;  «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» под техническим надзором МУП «Грайворон теплоэнерго». Рабочий проект согласовать в Управление по технологическому и экологическому надзору «Ростехнадзор» по  Белгородской области и МУП «Грайворон теплоэнерго».

9. МУП «Грайворон теплоэнерго» гарантирует обеспечение гидравлического и температурного режима в соответствии с расчётными тепловыми нагрузками при условии выполнения всех вышеперечисленных пунктов данных технических условий.

10. Подключение объекта к системе централизованного теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении, заключённым между МУП «Грайворон теплоэнерго» и _________________ в соответствии с нормами «Правил подключения к системам теплоснабжения», утверждённых постановлением правительства РФ 16 апреля 2012 года № 307.

11.  Технические условия являются неотъемлемой частью договора о подключении объекта ______________ к системе централизованного теплоснабжения МУП «Грайворон теплоэнерго» и действительны при его заключении.

Главный инженер

МУП «Грайворон теплоэнерго»                                     ___________________   О.В. Малиновский

Исп.

_______________

Приложение №1

к техническим условиям №_______ от____________

Схема подключения.