Р О С С И Й С К А Я      Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я    О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «ГРАЙВОРОНСКИЙ РАЙОН»

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

СМОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

15 июля 2014  года                                                                                № 71

Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Смородинского сельского поселения муниципального района «Грайворонский район» Белгородской области на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Смородинского сельского поселения, земское собрание Смородинского сельского поселения решило:

1. Утвердить долгосрочную целевую Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории  Смородинского сельского поселения муниципального района «Грайворонский район» Белгородской области на 2015-2020 годы» (Прилагается).

2. Обнародовать настоящее решение в общедоступных местах, а также разместить на официальном сайте Грайворонского района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономическому развитию, бюджету  и налогам, земельным вопросам и экологии (Серых А.Н.)

Глава Смородинского

сельского поселения             	                                      А.В. Пашков

Приложение

к решению земского собрания

Смородинского сельского поселения

от 15 июля 2014 года № 71

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ

ИНФРАСТРУКТУРЫ СМОРОДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ГРАЙВОРОНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 - 2020 ГОДЫ

## Паспорт

Программы комплексного развития системы коммунальной

инфраструктуры Смородинского сельского поселения на 2015 - 2020 годы

Наименование      Программа комплексного  развития  системы  коммунальной

Программы         инфраструктуры Смородинского сельского поселения на 2015 - 2020 годы

(далее - Программа)

Основание для	Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня

разработки	2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам

Программы	комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

поселений, городских округов»

Заказчик          Администрация Смородинского сельского поселения

Программы

Основные          Администрация Смородинского сельского поселения

разработчики

Программы

Цели и задачи     Целью Программы является:

Программы         -  реконструкция,  модернизация   и   развитие   систем

водоснабжения,    теплоснабжения,     электроснабжения,

объектов,  используемых  для  утилизации  (захоронения)

твердых бытовых отходов;

- обеспечение устойчивого  и  бесперебойного  снабжения

энергоресурсами  населения,  бюджетных   учреждений   и

прочих потребителей;

- повышение  качества  оказываемых  коммунальных  услуг

потребителям;

- создание условий для недискриминационного доступа  на

присоединение к инженерным сетям участников  розничного

рынка  потребления   энергоресурсов   при   обеспечении

нормативной надежности;

-  улучшение  экологической  ситуации   на   территории

Грайворонского района;

-   снижение   потерь   энергоресурсов    в    системах

коммунальной инфраструктуры

Исполнители       - водоснабжение - ООО "Вода";

Программы         -  теплоснабжение  -  МУП  "Грайворон-теплоэнерго"   и

ОАО   "Белгородская сбытовая компания";

- электроснабжение - Грайворонский РЭС филиала ОАО "МРСК

Центра" "Белгородэнерго";

- утилизация (захоронение) твердых  бытовых  отходов  -

ООО "Центр ЖКУ" Грайворонский»;

- газоснабжение – ОАО «Белгородоблгаз»

Объемы и          Объем   финансирования   для    реализации    Программы

источники         ориентировочно составляет:

финансирования    820,647 млн. рублей.

Программы         Указанная  стоимость  работ  и   мероприятий   является

ориентировочной и будет уточняться по  мере  разработки

проектно-сметной документации

Сроки реализации  2015 - 2020 годы

Программы

Ожидаемые         В  результате  реализации  Программы  будут  достигнуты

конечные          следующие показатели:

результаты        - повышение устойчивости и надежности  функционирования

реализации        системы   коммунальной   инфраструктуры   Смородинского

Программы         сельского поселения;

-   недопущение   масштабных   аварий,   связанных   со

сверхнормативным износом инженерных сетей и  сооружений

объектов коммунальной инфраструктуры;

- улучшение экологической ситуации за  счет  уменьшения

негативного влияния на окружающую среду сточных  вод  и

твердых бытовых отходов;

- снижение потерь энергоресурсов

Управление и      Координатором деятельности  исполнителей  и  участников

контроль за       Программы    является    комитет    по    муниципальной

реализацией       собственностью и ЖКХ администрации Грайворонского района

Программы

## 1. Введение

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Грайворонского района на 2015 - 2020 годы является продолжением аналогичной Программы на 2012 - 2014 годы и предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа включает в себя ряд мероприятий, направленных на улучшение качества предоставленных коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения.

Реализация мероприятий по основным направлениям Программы позволит решить такие приоритетные задачи развития коммунальной сферы Смородинского сельского поселения, как обновление материальной базы коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и эффективности их функционирования, а также позволит четко обозначить направления структурных преобразований данной сферы экономики и улучшить экологическую обстановку на территории Смородинского сельского поселения.

## 2. Разделы коммунальной инфраструктуры Грайворонского района

### 2.1. Водоснабжение

Основным поставщиком услуг в сфере водоснабжения является ООО "Вода". На балансе и техническом обслуживании поселения содержится 14,4 км трубопроводов. Источник питьевой воды подземный, скважины заполняют резервуары, после чего вода  подается потребителям.

Всего на балансе поселения находится   скважин, снабжающих водой такие села, как Смородино, Почаево, Дроновка.

### 2.2. Теплоснабжение

На сегодняшний день систему централизованного теплоснабжения Смородинского сельского поселения обслуживает МУП  "Грайворон-теплоэнерго"   и ОАО   "Белгородская сбытовая компания". Транспортировка тепла от  источника осуществляется по тепловым сетям для обеспечения потребителей теплом.

Система теплоснабжения осуществляется в с.Смородино с подключенной тепловой нагрузкой 51,703 Гкал/ч работает по закрытой схеме с отпуском тепла на горячее водоснабжение через водяные теплообменники, установленные в центральных и индивидуальных тепловых пунктах.

Перекачка теплоносителя обеспечивается работой сетевых насосов. Все существующие тепловые сети проложены подземно в сборных железобетонных каналах.

### 2.3. Электроснабжение

На территории Смородинского сельского поселения протяженность электросетей составляет 27 км. Количество светоточек уличного освещения составляет 215 шт.

Организация которая осуществляет обслуживание территории - Грайворонский РЭС филиала ОАО "МРСК Центра" "Белгородэнерго"

### 2.4. Газоснабжение

Газоснабжение Смородинского сельского поселения осуществляется природным газом.

Газификация населенных пунктов  составляет 100%.

Протяженность газораспределительных сетей составляет 24,53 км.

От магистрального газопровода газ высокого давления подается к газораспределительным станциям и по разводящим сетям осуществляется поставка газа  к жилым домам.

## Приложение № 1

к Программе комплексного развития

системы коммунальной инфраструктуры

Смородинского сельского поселения

муниципального района «Грайворонский

район» Белгородской области

на 2015 - 2020 годы

Перечень

мероприятий по подпрограмме "Водоснабжение"

| N п/п | Содержание мероприятий и основных работ | Срок испол- нения | Источники и объемы финансирования (млн. рублей) | Основные исполнители | Ожидаемые конечные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебю джетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Водоснабжение |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство станции обезжелезивания в с.Смородино | 2018 | 0,27 | 0,27 | 0,36 | Организация определится по результатам аукциона | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 2. | Строительство станции обезжелезивания в с.Смородино | 2019 | 4,8 | 4,8 | 6,4 | Организация определится по результатам аукциона | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 3. | Замена сетей водоснабжения с.Смородино ул. Хлебная (протяженность – 1,5 км) | 2017 | 0,72 | 0,72 | 0,96 | ООО "Вода" | Улучшение качества питьевого водоснабжения |
| 4. | Замена сетей водоснабжения с.Смородино ул. Горная (протяженность – 0,5 км) | 2017 | 0,24 | 0,24 | 0,32 | ООО "Вода" | Улучшение качества питьевого водоснабжения |
| 5. | Строительство станции обезжелезивания в с.Дроновка | 2019 | 4,8 | 4,8 | 6,4 | Организация определится по результатам аукциона | Обеспечение населения качественной питьевой водой |
| Водоотведение |
| 6. | Строительство модульных очистных сооружений в с.Смородино (школа-сад, СДК, ФАП, администрация) | 2018 | 9 | 9 | 12 | Организация определится по результатам аукциона | Улучшение качества питьевого водоснабжения |
| 7. | Строительство модульных очистных сооружений в с.Почаево (школа) | 2019 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | Организация определится по результатам аукциона | Улучшение качества питьевого водоснабжения |
| 68. | Строительство модульных очистных сооружений в с.Почаево (СМДК, администрация, многоквартирные дома, ФАП, детский сад) | 2020 | 4,2 | 4,2 | 5,6 | Организация определится по результатам аукциона | Улучшение качества питьевого водоснабжения |

## Приложение № 2

к Программе комплексного развития

системы коммунальной инфраструктуры

Смородинского сельского поселения

муниципального района «Грайворонский

район» Белгородской области

на 2015 - 2020 годы

Перечень

мероприятий по подпрограмме "Теплоснабжение"

| N п/п | Содержание мероприятий и основных работ | Срок испол- нения | Источники и объемы финансирования (млн. рублей) | Основ- ные испол- нители | Ожидаемые конечные результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Област- ной бюджет | Собст- венные сред- ства | Другие источ- ники и инвес- торы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Замена котлов котельной в с.Смородино | 2019 | 0,45 | 0,45 | 0,6 | МУП «Грайворон-теплоэнерго» | Снижение бестоимости вырабатываемой тепловой энергии; устойчивое и надежное функционирование систем теплоснабжения; повышение качества услуг по теплоснабжению |